轮转式切片机技术参数

- 切片厚度：1-60um

- 修块模式≥2种，修块厚度10um和30um

- 手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式

- 水平进样幅度：24mm

- 垂直样品行程：70mm

- 静音样品回缩：40um

- 最大样品尺寸（L*H*W）：55*50*30mm

- 手动为弹簧原理平衡系统，手动平滑

- 二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片

10、个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向

11、带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本

12、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑

13、刀架带有红色护手，确保操作者安全

14、具有刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片长度

15、手轮有2个独立的安全锁定系统

16、可单手操作快速转动样本夹