统一时钟系统询价参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能、配置等要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时钟服务器 （中心母钟） | 1.北斗、GPS信号源信号接收 2.频段：北斗B1频点：1561MHz GPS L1频点：1575MHz 3.用户终端同步授时精度：<10ms（典型值） 4.NTP请求量：20000次/秒 5.采用闰秒友好设计； 6.MTBF时间：>8万小时 7.支持协议：NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305)， SNTP（RFC2030, 1321）, HTTP, IPV4/IPV6，SNMP 8.支持双机热备 | 1 | 台 |
| 2 | 院内扩展子钟 （无线同步时钟） | 1.时钟源：CDMA信号 2.功率： 1.5-5W，电压110-240V，50HZ ； 3.工作温度：-20~70℃； 4.LED采用4寸红色6位数码管； 5.外形尺寸：430x155x60mm 6.LED显示屏可视视角：≥±65º； 7.LED显示屏MTBF：≥30000小时； 8.独立计时精度：≤±0.5秒/天 9. MTBF：≥6万小时； | 18 | 台 |
| 3 | 车载扩展子钟 （无线同步时钟） | 时钟源：CDMA信号； 2.功率： 1.5-5W，电压110-240V，50HZ ； 3.工作温度：-20~70℃； 4.存储温度：-40℃~+70℃ 5.工作湿度： 5%~95% RH 6.LED采用2.3寸红色数码管； 7.外形尺寸：410x100x40mm 8.LED显示屏可视视角：≥±65º； 9.LED显示屏MTBF：≥30000小时； 10.独立计时精度：≤±0.5秒/天 11. MTBF：≥6万小时； | 2 | 台 |
| 4 | 全网时间同步软件 | 1.可运行在网内任意计算机WINDOWS系统上； 2.可查看网内所有客户端的同步情况（仅限有线设备）； 3.可统计时间用户终端同步授时精度：<50ms，超过门限可以告警； | 1 | 套 |
| 5 | 其他 | 1.系统和设备的安装、调试及相关人员的培训。 2.要有NTP服务器时间同步状态监视及监控记录 | 1 | 项 |