双头熏蒸治疗机招标参数

技术参数：

- 电源电压：交流电压220V，频率50Hz

- 额定输入功率：2300VA

- 外形尺寸：长780mm，宽640mm，高1250mm

- 预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)

- 功率调节：1-6档可调

- *喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°

- 工作时间：1-99min

- *设置预热温度，70-99℃可调

- 运行模式：可连续运行

- 单锅最大加液量4L

- *微电脑控制操作系统，7寸电容触控

- *双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人

- 加热锅300℃温控保护，双重防止干烧设计

- 耐高温熏蒸罩，保证熏蒸安全距离

- *吸水绑带设计，防止喷头滴水

- 具有自动漏电保护、自动防干烧

- *红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤

- 电动控制废液的排放

- 具有三维立体喷头旋转方向

- *隐藏式的加热

- 配有专门的蒸馏水回收

- 国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品产品并通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

一、交货期：合同签定10个工作日内,投标商按最快时间报。

二、付款方式和条件：安装调试合格后支付90%，余款10%正常运行一年付清。

三、功能要求：本次询价的中医科设备，希投标方提供贵公司近年最新的设备。

四、售后服务：

1、免费提供操作和维修培训

2、保修期贰年以上。提供详细的售后服务承诺书，详细列明保修范围及期限（包括主机及附件），维修质量保证体系及有关证明文件。

备注： 1、对于设计原理不同的产品，只要能满足使用要求，经专家认可皆算符合上述技术规格要求。

2、请补充说明未提及参数及功能和其优势项目,以作为选择的参考。