智能红外光灸疗机招标参数

技术参数：

- 电源电压：交流电压220V，频率50Hz

- 额定输入功率：1000VA

- 治疗时间：0-99分钟可调

- 光功率调节：1-3档可调

- 光闪频率：5hz、10hz、25hz、50hz、60hz、常亮可调

- 红外光波长范围：580nm-1050nm

- 灸疗加热温度：100-175℃可调

- 运行模式：灸疗或者灸疗光疗一体

- 显示方式：数码显示，按键修改参数

- 双路独立控制，可以同时治疗两个病人

- 具有三维立体灯头旋转方向

- 红外光表面最大温度220℃

- 耐高温灯罩，保证红外光安全距离

- 灯罩出风口二路保护，防止出风口温度过高

- 防倾倒设置，倾倒自动断电

- 后盖磁吸式设计方便更换艾饼

- 具有自动漏电保护

- 国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品并通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

一、交货期：合同签定10个工作日内,投标商按最快时间报。

二、付款方式和条件：安装调试合格后支付90%，余款10%正常运行一年付清。

三、功能要求：本次询价的中医科设备，希投标方提供贵公司近年最新的设备。

四、售后服务：

1、免费提供操作和维修培训

2、保修期贰年以上。提供详细的售后服务承诺书，详细列明保修范围及期限（包括主机及附件），维修质量保证体系及有关证明文件。

备注： 1、对于设计原理不同的产品，只要能满足使用要求，经专家认可皆算符合上述技术规格要求。

2、请补充说明未提及参数及功能和其优势项目,以作为选择的参考。